IMM. Tarea Vídeo
Una secuencia de imágenes de 10 seg. de duración ha sido digitalizada según los siguientes parámetros:
1280*720, 25fps, RGB, 8 bits por canal

a) Calcule, a partir de los parámetros anteriores, el tamaño requerido de memoria (en MB) para almacenar la secuencia, SIN aplicar ningún tipo de compresión (1MB = 1024kBytes)

1280 x 720 x (3x8) x 25 = 552 960 000 bits/s = 69 120 000 bytes/s = 67 500 kB/s
= 65,91 MB/s

 Tamaño = 65,91 MB/s x 10 s = 659,1 MB

b) Si se añade una banda de audio de calidad CD-DA, de la misma duración, calcule (en kB) el espacio de memoria adicional necesario (1kB = 1024 Bytes).

CD -DA = 2 canales de audio LPCM, cada uno con muestreo a 44.1 Khz y 16-bit
FileSize = (bitsPerSample * samplesPerSecond * channels * duration)
16 x 44100 x 2 x 10 = 14 112 000 bits = 1 764 000 bytes = 1 722 kB = 1,68 MB

674 918 + 1 722 = 676 640 kB

c) Teniendo en cuenta los bitrates especificados en el estándar VCD, 1152 kbps (video data rate) y 224kbps (audio data rate), calcule el tamaño teórico del fichero resultante, al convertir la secuencia anterior completa (imágenes + audio) a ese estándar.

Video => 1152 x 10 = 11 520 kb = 1440 kB
Audio => 224 x 10 = 2240 kb = 280 kB
Total = 1440 + 280 = 1720 kB

d) Si en la secuencia original anterior (la del apartado a), utilizáramos en lugar de RGB (24bits) una representación de vídeo en componentes, como YCrCb (24bits), al que se aplicara un esquema de submuestreo de croma 4:1:1, calcule el espacio de memoria requerido en este caso (en MB). Justifique su respuesta.

Tamaño = 659,1 MB
Con 4:1:1 => ½ Tamaño 4:4:4 => 329,5 MB